## Заказ на поставку

оборудования с предустановленным программным обеспечением для создания Единой медицинской информационной системы здравоохранения Тверской области

Техническое задание

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Определения, обозначения и сокращения

| Сокращение | Расшифровка |
| --- | --- |
| АРМ | Автоматизированное рабочее место |
| ГОСТ | Государственный стандарт |
| ЛПУ | Лечебно-профилактическое учреждение |
| МФУ | Многофункциональное устройство |
| ПО | Программное обеспечение |
| Поставщик | Исполнитель государственного контракта |
| РФ | Российская Федерация |
| ТЗ | Техническое Задание |
| Товар | Оборудование, поставляемое Поставщиком в рамках заключенного государственного контракта по аукциону |
| ФОМС | Фонд обязательного медицинского страхования |
| ЦОД | Центр обработки данных |

Цели осуществления поставки

Целями данной поставки является обеспечение текущих потребностей медицинских учреждений Тверской области в оборудовании и программного обеспечения, а именно, автоматизированных рабочих мест, серверного и коммутационного оборудования для создания Единой медицинской информационной системы здравоохранения Тверской области.

Перечень документов, на основании которых осуществляется поставка

- Методические рекомендации по оснащению медицинских учреждений компьютерным оборудованием и программным обеспечением для регионального уровня единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, а также функциональные требования к ним (утв. Минздравсоцразвития РФ);

- Методические рекомендации по составу и техническим требованиям к сетевому телекоммуникационному оборудованию учреждений системы здравоохранения для регионального уровня единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, а также функциональные требования к ним (утв. Минздравсоцразвития РФ);

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ

Объектом автоматизации являются учреждения здравоохранения Тверской области. Перечень объектов автоматизации представлен в Приложении 1 к Техническому заданию.

Все объекты автоматизации можно разбить на пять типов, в соответствии с количеством автоматизированных рабочих мест. На базе ГУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр» создается ЦОД.

| Тип | Количество учреждений | Количество АРМ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | до 56 рабочих мест |
| 2 | 9 | до 32 рабочих мест |
| 3 | 19 | до 20 рабочих мест |
| 4 | 24 | до 10 рабочих мест |
| 5 | 5 | до 6 рабочих мест |
| ЦОД | 1 | - |
| Итого | 59 | 868 |

ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВКЕ ТОВАРА

Место, условия и сроки (периоды) поставки

Условия и сроки (периоды) поставки оборудования и программного обеспечения:

- Срок поставки товара – 14 (четырнадцать)  календарных дней с момента заключения государственного контракта.

Распределение (доставку) всего оборудования на  каждый объект (Приложение 1 ТЗ) Поставщик осуществляет самостоятельно. Схему распределения товара по каждому ЛПУ определяет Заказчик и предоставляет его Поставщику в течение 3 (трех) календарных дней с момента заключения государственного контракта. Приемку товара осуществляют ответственные сотрудники ЛПУ.

Поставка оборудования с предустановленным программным обеспечением осуществляется в будние дни с 9:00 до 18:00 часов.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества товара

Гарантийный срок на поставляемые товары:

- На оборудование для рабочих мест АРМ – не менее 24 (двадцати четырех) месяцев.

- На серверное оборудование – не менее 36 (тридцати шести) месяцев.

- На периферийное и прочее оборудование – не менее 12 (двенадцати) месяцев.

Объем предоставления гарантии качества товара: при возникновении гарантийного случая, транспортировка (при необходимости) товара в сервисный центр для ремонта и обратно осуществляется Поставщиком.

Все сетевое оборудование должно включать сервисную поддержку от производителя сроком не менее чем на 1 год, включающую возможность:

- неограниченного доступа к технической поддержке в режиме 24х7 (круглосуточно в любой день недели);

- обновления программного обеспечения оборудования;

- доступа к базе знаний и документации на сайте производителя;

- доступа к интерактивным учебным материалам на сайте производителя;

- отправку на следующий рабочий день оборудования для замены неисправного оборудования.

Требования к количеству товара

Количество товара: согласно Приложениям № 2 к Техническому заданию.

Требования к техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара,  требования к их качеству и безопасности,  требования к размерам, упаковке товара

Требования к техническим характеристикам товара

Предлагаемое к поставке оборудование и программное обеспечение должно соответствовать требованиям, указанным в Приложении  №3 к Техническому заданию.

Все входные и выходные разъемы, а также уровни сигналов на входе и выходе оборудования, должны соответствовать стандартам РФ.

В комплект поставки должны быть включены все непоименованные в спецификации, но необходимые для работы оборудования интерфейсные шнуры, соединительные кабели, носители с драйверами, а также комплект эксплуатационных документов (руководство по эксплуатации, гарантийный талон).

Требования к качеству и безопасности товара

Качество предлагаемой к поставке оборудования и гарантийного обслуживания должно обеспечиваться системой управления качеством при производстве, монтаже и обслуживании персональных компьютеров, сертифицированной на соответствие требованиям ГОСТ РФ.

Весь товар должен соответствовать или превышать требования Технического задания по производительности, эргономическим и другим показателям.

Поставляемый товар не должен иметь внешних повреждений и технических неисправностей.

Все указанное в основных блоках (модулях) однотипное оборудование (материнские платы, модули памяти, HDD, сетевые адаптеры, видео адаптеры, дисковые контроллеры, FDD, CD-ROM, и т.п.) должно иметь идентичную номенклатуру.

Все лицензии на поставляемое программное обеспечение должны быть бессрочными.

Поставляемый товар должен быть новым 2012 года выпуска, ранее не находившимся в использовании у поставщика или третьих лиц, не подвергавшимся ранее ремонту (модернизации, восстановлению), не должен находиться в залоге, под арестом или иным обременением.

Поставляемый товар должен быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки в соответствии с Законами Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» и от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Поставляемый товар, подлежащий обязательной сертификации, должен иметь сертификат соответствия и знак соответствия, выданные уполномоченным органом.

Все внешние элементы технических средств системы, находящиеся под напряжением, должны иметь защиту от случайного прикосновения, а сами технические средства иметь «зануление» или защитное заземление в соответствии с ГОСТ 12.1.030-81 и ПУЭ.

Факторы, оказывающие вредные воздействия на здоровье со стороны всех элементов системы (в том числе инфракрасное, ультрафиолетовое, рентгеновское и электромагнитное излучения, вибрация, шум, электростатические поля, ультразвук строчной частоты и т.д.), не должны превышать действующих норм (СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 от 03.06.2003 г.).

Требования к таре и упаковке товара

Поставляемый товар должен быть упакован в тару (упаковку), обеспечивающую его сохранность при доставке и хранении.

Поставляемый товар должен быть поставлен в упаковке, внешняя и внутренняя целостность которой не нарушена.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ЕГО НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ

Приложение №1. «Перечень лечебно-профилактических учреждений Тверской области».

Приложение №2. «Наименование и количество поставляемого товара».

Приложение №3. «Технические и функциональные характеристики товара».

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Перечень лечебно-профилактических учреждений Тверской области

| № | Название ЛПУ | Адрес объекта | Кол. АРМ | Тип ЛПУ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Бежецкая центральная районная больница» | г.Бежецк ул.Л.Толстого, д.17 | 18 | 3 |
|  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Городская клиническая больница № 1 им. В.В. Успенского» г.Тверь | Г.Тверь Беляковский пер., д.9 | 15 | 3 |
|  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области Тверской области «Областной клинический перинатальный центр имени Е.М. Бакуниной», г.Тверь | г.Тверь, Санк-Петербургское шоссе, д.115 | 28 | 2 |
|  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Детская областная клиническая больница», г. Тверь | г. Тверь, наб.Степана Разина, д.23 | 56 | 1 |
|  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области Тверской области «Тверской областной клинический кардиологический диспансер», г. Тверь | г. Тверь, Комсомольский проспект, д.19 | 15 | 3 |
|  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Областная клиническая больница», г. Тверь | г.Тверь, с.Петербургское шоссе, д.105 | 30 | 2 |
|  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области Тверской области «Тверской областной клинический онкологический диспансер» г. Тверь | г.Тверь, ул. 15 лет Октября, д.57/37 | 30 | 2 |
|  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области Тверской области «Центр специализированных видов медицинской помощи им. В.П. Аваева» г. Тверь | г.Тверь, ул. С. Перовской, д.56 | 15 | 3 |
|  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Краснохолмская центральная районная больница» | г.Красный Холм, ул.Мясникова, д.59 | 10 | 4 |
|  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Максатихинская центральная районная больница» | п.Максатиха, ул.Красноармейская, д.25 | 10 | 4 |
|  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Андреапольская центральная районная больница» | г.Андреаполь, ул.Нелидовская, д.1 | 10 | 4 |
|  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Городская больница «ЗАТО Озерный» | Бологовский р-н, пгт. Озёрный, ул. Александрова,д. 14 | 10 | 4 |
|  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Кувшиновская центральная районная больница» | г.Кувшиново, ул.Семашко, д.11 | 10 | 4 |
|  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Оленинская центральная районная больница | пгт.Оленино, ул.Больнич-ная, д.5 | 10 | 4 |
|  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Рамешковская центральная районная больница | пгт. Рамешки, ул. Пионерская, д.1 | 15 | 3 |
|  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Молоковская центральная районная больница» | пгт.Молоково, ул. Ленина, д.3 | 5 | 5 |
|  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Бельская центральная районная больница» | г.Белый, ул.Базарная, д.1 | 5 | 5 |
|  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Западнодвинская центральная районная больница» | г.Западная Двина, ул.Больничная, д.41 | 10 | 4 |
|  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Зубцовская центральная районная больница» | г.Зубцов,ул.Дружбы, д.17 | 10 | 4 |
|  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Калязинская центральная районная больница» | г.Калязин, ул.Тургенева, д.32 | 10 | 4 |
|  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Кашинская центральная районная больница» | г.Кашин, ул.Вонжинская, д.2 | 12 | 3 |
|  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Кесовогорская центральная районная больница» | пгт.Кесова Гора, ул. Советская, д.86 | 8 | 4 |
|  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Пеновская центральная районная больница | пгт. Пено, ул.249-й Стрелковой Дивизии, д.27 | 8 | 4 |
|  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Старицкая центральная районная больница | г. Старица, ул. Коммунистическая, д.41 | 10 | 4 |
|  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Бологовская центральная районная больница» | г.Бологое, ул.Красная горка, д.2 | 10 | 4 |
|  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Весьегонская центральная районная больница» | г.Весьегонск, ул. П.Морозова, д.52 | 10 | 4 |
|  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Городская больница № 5» г. Тверь | г.Тверь, ул.Горького, д.50 | 15 | 3 |
|  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Городская клиническая больница № 6»г. Тверь | г.Тверь, ул. Орджоникидзе, д. 34 | 30 | 2 |
|  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Городская клиническая больница № 7» г. Тверь | г.Тверь, С-Петербургское шоссе, д.76/1 | 25 | 2 |
|  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Детская городская больница № 2» г. Тверь | г.Тверь, ул.Ржевская, д.4 | 15 | 3 |
|  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Городская детская больница № 3» г. Тверь | г.Тверь, С-Петербургское шоссе, д.5 | 15 | 3 |
|  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Клиническая больница скорой медпомощи» г. Тверь | г.Тверь, ул.Маршала Конева, д.71 | 25 | 2 |
|  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Городская поликлиника № 8» г. Тверь | г.Тверь, ул.Виноградова, д.5 | 15 | 3 |
|  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Детская городская клиническая больница № 1» г. Тверь | г.Тверь, ул.Рыбацкая, д.7 | 15 | 3 |
|  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Жарковская центральная районная больница» | пгт.Жарковский, ул.Комсомольская, д.18 | 8 | 4 |
|  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Калининская центральная районная клиническая больница» | г.Тверь, п.Химинститута, д.59 | 15 | 3 |
|  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Лихославская центральная районная больница» | г.Лихославль, ул.Первомайская, д.29 | 10 | 4 |
|  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Ржевский родильный дом» | г.Ржев, Заводское шоссе, д.9 | 10 | 4 |
|  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Родильный дом № 1» г. Тверь | г.Тверь, ул.Можайского, д.64 | 15 | 3 |
|  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Родильный дом № 2» г. Тверь | г.Тверь, проспект Ленина, д.42 | 15 | 3 |
|  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Родильный дом № 4» г. Тверь | г.Тверь, ул. Т.Ильиной, д.19 | 10 | 4 |
|  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Родильный дом № 5» г. Тверь | г.Тверь, б-р Шмидта, д.49, корп.1 | 18 | 3 |
|  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Торопецкая центральная районная больница» | г.Торопец, ул.К.Маркса, д.34 | 10 | 4 |
|  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Фировская центральная районная больница» | пгт.Фирово, Больничный городок, д.2 | 8 | 4 |
|  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Лесная центральная районная больница» | с.Лесное, пер.Механизаторов, д.9 | 6 | 5 |
|  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Спировская центральная районная больница» | пгт.Спирово, ул.Проезжая, д.10 | 10 | 4 |
|  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Нелидовская центральная районная больница» | г.Нелидово, ул.Больничная, д.4 | 28 | 2 |
|  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Осташковская центральная районная больница» | г.Осташков, пр.Ленинский, д.117 | 16 | 3 |
|  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Родильный дом № 3» г. Тверь | г.Тверь, ул. С.Перовской, д.1/45 | 10 | 4 |
|  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Сандовская центральная районная больница» | пгт.Сандово, ул.С.Кочеровой, д.10 | 5 | 5 |
|  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Селижаровская центральная районная больница» | пгт.Селижарово, ул.к.Маркса, д.24 | 10 | 4 |
|  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Сонковская центральная районная больница» | пгт.Сонково, Больничный городок, д.10 | 10 | 4 |
|  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Торжокская центральная районная больница» | г.Торжок, ул. Больничная, д.30 | 17 | 3 |
|  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Вышневолоцкая центральная районная больница» | г.В-Волочёк, ул.Новгородская, д.1 | 32 | 2 |
|  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Вышневолоцкая городская больница», г. Вышний Волочек | г.В-Волочёк, ул.Советская, д.5 | 5 | 5 |
|  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Ржевская центральная районная больница» | г.Ржев, ул.Грацинского, д.30 | 28 | 2 |
|  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Кимрская центральная районная больница | г.Кимры, Борковское шоссе, д.10 | 19 | 3 |
|  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Конаковская центральная районная больница» | г.Конаково, ул.Энергетиков, д.32 | 18 | 3 |
|  | ГУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр» | г. Тверь, ул. Слизкова, д.70/1 | - | ЦОД |
| Всего | 868 |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Наименование и количество поставляемого товара

В состав оборудования и программного обеспечения для ЛПУ Тверской области входит следующий перечень товаров:

| № п/п | Наименование товара | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Серверное оборудование, тип 1 с предустановленной лицензионной операционной системой. На серверном оборудовании также должно быть предустановлено лицензионное программное обеспечение для подключения терминальных станций АРМ «Тонкий клиент», и лицензионное программное обеспечение для обеспечения терминального доступа к серверному оборудованию терминальных станций АРМ «Тонкий клиент». Количество лицензий на программное обеспечение для подключения терминальных станций АРМ «Тонкий клиент», и программное обеспечение для обеспечения терминального доступа к серверному оборудованию терминальных станций АРМ «Тонкий клиент» определяется из Приложения 1 | штука | 1 |
| 2 | Серверное оборудование, тип 2 с предустановленной лицензионной операционной системой. На серверном оборудовании также должно быть предустановлено лицензионное программное обеспечение для подключения терминальных станций АРМ «Тонкий клиент», и лицензионное программное обеспечение для обеспечения терминального доступа к серверному оборудованию терминальных станций АРМ «Тонкий клиент». Количество лицензий на программное обеспечение для подключения терминальных станций АРМ «Тонкий клиент», и программное обеспечение для обеспечения терминального доступа к серверному оборудованию терминальных станций АРМ «Тонкий клиент» определяется из Приложения 1 | штука | 9 |
| 3 | Серверное оборудование, тип 3 с предустановленной лицензионной операционной системой. На серверном оборудовании также должно быть предустановлено лицензионное программное обеспечение для подключения терминальных станций АРМ «Тонкий клиент», и лицензионное программное обеспечение для обеспечения терминального доступа к серверному оборудованию терминальных станций АРМ «Тонкий клиент». Количество лицензий на программное обеспечение для подключения терминальных станций АРМ «Тонкий клиент», и программное обеспечение для обеспечения терминального доступа к серверному оборудованию терминальных станций АРМ «Тонкий клиент» определяется из Приложения 1 | штука | 19 |
| 4 | Серверное оборудование, тип 4 с предустановленной лицензионной операционной системой. На серверном оборудовании также должно быть предустановлено лицензионное программное обеспечение для подключения терминальных станций АРМ «Тонкий клиент», и лицензионное программное обеспечение для обеспечения терминального доступа к серверному оборудованию терминальных станций АРМ «Тонкий клиент». Количество лицензий на программное обеспечение для подключения терминальных станций АРМ «Тонкий клиент», и программное обеспечение для обеспечения терминального доступа к серверному оборудованию терминальных станций АРМ «Тонкий клиент» определяется из Приложения 1 | штука | 24 |
| 5 | Серверное оборудование, тип 5 с предустановленной лицензионной операционной системой. На серверном оборудовании также должно быть предустановлено лицензионное программное обеспечение для подключения терминальных станций АРМ «Тонкий клиент», и лицензионное программное обеспечение для обеспечения терминального доступа к серверному оборудованию терминальных станций АРМ «Тонкий клиент». Количество лицензий на программное обеспечение для подключения терминальных станций АРМ «Тонкий клиент», и программное обеспечение для обеспечения терминального доступа к серверному оборудованию терминальных станций АРМ «Тонкий клиент» определяется из Приложения 1 | штука | 5 |
| 6 | Терминальная станция АРМ «Тонкий клиент», тип 1,2,3,4,5 с предустановленной лицензионной операционной системой для терминальных станций | штука | 868 |
| 7 | Сетевой фильтр для АРМ, тип 1,2,3,4,5 | штука | 868 |
| 8 | Сетевой фильтр для серверного оборудования, тип 1,2,3,4,5 | штука | 58 |
| 9 | Жидкокристаллический монитор, тип 1,2,3,4,5, ЦОД | штука | 869 |
| 10 | Сканер двухмерных штрих кодов, тип 1,2,3,4,5 | штука | 58 |
| 11 | МФУ, тип 1,2,3,4,5 | штука | 154 |
| 12 | Принтер лазерный, тип 1,2,3,4,5 | штука | 231 |
| 13 | Информационный киоск, тип 1,2,3,4,5 | штука | 58 |
| 14 | Коммутатор, тип 1,2,3 | штука | 29 |
| 15 | Коммутатор, тип 4,5,ЦОД | штука | 31 |
| 16 | Маршрутизатор, тип 1,2,3,4,5, ЦОД | штука | 59 |
| 17 | Источник бесперебойного питания для серверного оборудования, тип 1,2,3,4,5 | штука | 58 |
| 18 | Монтажный шкаф для серверного оборудования, тип 1,2,3,4,5 | штука | 58 |
| 19 | Централизованный вычислительный сервер, тип ЦОД с предустановленной лицензионной операционной системой | штука | 1 |
| 20 | Централизованный сервер хранения данных, тип ЦОД | штука | 1 |
| 21 | Серверное оборудование для размещения программных средств информационной безопасности тип ЦОД с предустановленной лицензионной операционной системой | штука | 1 |
| 22 | АРМ (системный блок) администратора ИБ, тип ЦОД с предустановленной лицензионной операционной системой | штука | 1 |
| 23 | Серверный шкаф для централизованного серверного оборудования, тип ЦОД | штука | 1 |
| 24 | Источник бесперебойного питания для централизованного серверного оборудования, тип ЦОД | штука | 1 |
| 25 | Блок распределения питания для централизованного серверного оборудования, тип ЦОД | штука | 1 |

Все программное обеспечение должно быть предустановленно на соответствующем оборудовании.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Технические и функциональные характеристики товара

- Серверное оборудование,  тип 1

Технические требования:

- Корпус оптимизирован для установки в стандартную стойку 19”, высота не более 1U;

- Процессор: 1 (один) удовлетворяющий следующим требованиям:

  - количество ядер не менее восьми;

  - частота ядра не менее 2,00 ГГц;

  - кэш-память 3-го уровня – не менее 20 (двадцати) МБ;

  - энергопотребление не более 95 Вт.;

- Оперативная память: не менее 32 ГБ  PC3L-10600R (DDR3-1333) Registered DIMMs, с возможностью расширения не менее, чем до 768Гб;

- Количество слотов для установки модулей оперативной памяти не менее 24;

- Видеоподсистема интегрированная;

- Внутренняя дисковая подсистема:

- Аппаратный восьмиканальный RAID-контроллер с интерфейсом SAS (Serial Attached SCSI), удовлетворяющий следующим требованиям:

  - Поддержка жёстких дисков SAS (Serial Attached SCSI);

  - Поддержка жёстких дисков SATA (Serial ATA);

  - Аппаратная реализация RAID 0, 1, 1+0;

  - Возможность расширения объёма кэш-памяти RAID-контроллера не менее, чем до 1Гб с flash-защитой кэша записи.

- Количество отсеков для установки жёстких дисков SAS (Serial Attached SCSI), 2.5", с возможностью горячей замены не менее;

- Возможность расширения общего объема внутреннего дискового пространства не менее, чем до 8 TB;

- Слоты расширения ввода/вывода PCI-X или PCI-Express, всего не менее 2 (двух);

- Четырехпортовый сетевой адаптер Ethernet 10/100/1000 Mб/с Base-TX;

- Интегрированный процессор удаленного управления и мониторинга, использующий 1 (один) выделенный сетевой порт Ethernet 10/100 Мб/с Base-TX.

- Не менее 7-ми  (семи) портов USB 2.0 (с расположением не менее 4х на задней панели, и не менее  одного внутри сервера);

- Не менее одного разъёма для подключения монитора на задней панели сервера;

- Комплект поставки включает все  необходимое для установки сервера в монтажную стойку и подключения сервера;

- 4  (четыре) жёстких диска SATA, 2.5", с возможностью горячей замены, объёмом  не менее 500 ГБ и частотой вращения шпинделя не менее 7200 об/мин;

- Оптический привод DVD-ROM;

- 2 (два) блока питания. Мощность  каждого блока питания должна быть не менее 460 Вт;

- Предустановлена операционная система  Windows Server Standard 2008 R2 Русская Редакция (продиктовано требованиями совместимости с ранее установленным программным обеспечением);

- Трансиверы и кабели: не менее одного патч-корда типа UTP 5e с разъемами RJ-45 длиною не менее 2 метра;

- Наличие установочного (дистрибутивного) комплекта с предустановленным программным обеспечением и драйверами и необходимой документации от изготовителя.

- Серверное оборудование,  тип 2

Технические требования:

- Корпус оптимизирован для установки в стандартную стойку 19”, высота не более 1U;

- Процессор: 1 (один). удовлетворяющий следующим требованиям:

  - количество ядер не менее восьми,

  - частота ядра не менее 2,00 ГГц,

  - кэш-память 3-го уровня – не менее 20 (двадцати) МБ

  - энергопотребление не более 95 Вт.;

- Оперативная память: не менее 16 ГБ  PC3L-10600R (DDR3-1333) Registered DIMMs, с возможностью расширения не менее, чем до 768Гб;

- Количество слотов для установки модулей оперативной памяти не менее 24;

- Видеоподсистема интегрированная;

- Внутренняя дисковая подсистема:

- Аппаратный восьмиканальный RAID-контроллер с интерфейсом SAS (Serial Attached SCSI), удовлетворяющий следующим требованиям:

  - Поддержка жёстких дисков SAS (Serial Attached SCSI);

  - Поддержка жёстких дисков SATA (Serial ATA);

  - Аппаратная реализация RAID 0, 1, 1+0;

  - Возможность расширения объёма кэш-памяти RAID-контроллера не менее, чем до 1Гб с flash-защитой кэша записи.

- Наличие в сервере не менее 8 (восьми) отсеков для установки жёстких дисков SAS (Serial Attached SCSI), 2.5", с возможностью горячей замены;

- Возможность расширения общего объема внутреннего дискового пространства не менее, чем до 8 TB;

- Слоты расширения ввода/вывода PCI-X или PCI-Express, всего не менее 2 (двух);

- Четырехпортовый сетевой адаптер Ethernet 10/100/1000 Mб/с Base-TX;

- Интегрированный процессор удаленного управления и мониторинга, использующий 1 (один) выделенный сетевой порт Ethernet 10/100 Мб/с Base-TX.

- Не менее 7-ми  (семи) портов USB 2.0 (с расположением не менее 4х на задней панели, и не менее  одного внутри сервера);

- Не менее одного разъёма для подключения монитора на задней панели сервера;

- Комплект поставки включает все  необходимое для установки сервера в монтажную стойку и подключения сервера;

- Установлено 4  (четыре) жёстких диска SATA, 2.5", с возможностью горячей замены, объёмом  не менее 500 ГБ и частотой вращения шпинделя не менее 7200 об/мин;

- Оптический привод DVD-ROM;

- 2 (два) блока питания. Мощность  каждого блока питания должна быть не менее 460 Вт;

- Предустановлена операционная система, Windows Server Standard 2008 R2 Русская Редакция (продиктовано требованиями совместимости с ранее установленным программным обеспечением);

- Трансиверы и кабели: не менее одного патч-корда типа UTP 5e с разъемами RJ-45 длиною не менее 2 метра;

- Наличие установочного (дистрибутивного) комплекта с предустановленным программным обеспечением и драйверами и необходимой документации от изготовителя.

- Серверное оборудование,  тип 3

Технические требования:

- Корпус напольный, с возможностью установки в монтажную стойку 19”;

- Процессор: 1 (один). удовлетворяющий следующим требованиям:

  - количество ядер не менее четырех,

  - частота ядра не менее 3,3 ГГц,

  - энергопотребление не более 95 Вт.;

- Оперативная память: не менее 16 ГБ PC3-10600 (DDR3-1333);

- Не менее 4 слотов для установки модулей оперативной памяти;

- Видеоподсистема интегрированная;

- Внутренняя дисковая подсистема:

- Аппаратный восьмиканальный RAID-контроллер с интерфейсом SAS (Serial Attached SCSI), удовлетворяющий следующим требованиям:

  - Поддержка жёстких дисков SAS (Serial Attached SCSI);

  - Поддержка жёстких дисков SATA (Serial ATA);

  - Аппаратная реализация RAID 0, 1, 1+0;

  - Возможность расширения объёма кэш-памяти RAID-контроллера не менее, чем до 1Гб с flash-защитой кэша записи.

- Наличие в сервере не менее 8 (восьми) отсеков для установки жёстких дисков SAS (Serial Attached SCSI), 2.5", с возможностью горячей замены;

- Возможность расширения общего объема внутреннего дискового пространства не менее, чем до 8 TB;

- Слоты расширения ввода/вывода PCI-Express, всего не менее 4 (четырех);

- 2 (два) интегрированных однопортовых сетевых адаптера Ethernet 10/100/1000 Mб/с Base-TX;

- Интегрированный процессор удаленного управления и мониторинга.

- Не менее 8-ми  (восьми) портов USB 2.0 (с расположением не менее 4х на задней панели, и не менее  двух внутри сервера);

- Не менее одного разъёма для подключения монитора на задней панели сервера;

- 4  (четыре) жёстких диска SAS (Serial Attached SCSI), 2.5", с возможностью горячей замены, объёмом  не менее 500ГБ и частотой вращения шпинделя не менее 7200 об/мин;

- Оптический привод DVD-ROM;

- Не менее двух блоков питания, мощностью не менее 460 Вт каждый;

- Предустановлена операционная система Windows Server Standard 2008 R2 Русская Редакция (продиктовано требованиями совместимости с ранее установленным программным обеспечением);

- Трансиверы и кабели: не менее одного патч-корда типа UTP 5e с разъемами RJ-45 длиною не менее 2 метра;

- Наличие установочного (дистрибутивного) комплекта с предустановленным программным обеспечением и драйверами и необходимой документации от изготовителя.

- Серверное оборудование,  тип 4

Технические требования:

- Корпус напольный, с возможностью установки в монтажную стойку 19”;

- Процессор: 1 (один). удовлетворяющий следующим требованиям:

  - количество ядер не менее четырех,

  - частота ядра не менее 3,3 ГГц,

  - энергопотребление не более 95 Вт.;

- Оперативная память: не менее 16 ГБ PC3-10600 (DDR3-1333);

- Не менее 4 слотов для установки модулей оперативной памяти;

- Видеоподсистема интегрированная;

- Внутренняя дисковая подсистема:

- Аппаратный восьмиканальный RAID-контроллер с интерфейсом SAS (Serial Attached SCSI), удовлетворяющий следующим требованиям:

  - Поддержка жёстких дисков SAS (Serial Attached SCSI);

  - Поддержка жёстких дисков SATA (Serial ATA);

  - Аппаратная реализация RAID 0, 1, 1+0;

  - Возможность расширения объёма кэш-памяти RAID-контроллера не менее, чем до 1Гб с flash-защитой кэша записи.

- Наличие в сервере не менее 8 (восьми) отсеков для установки жёстких дисков SAS (Serial Attached SCSI), 2.5", с возможностью горячей замены;

- Возможность расширения общего объема внутреннего дискового пространства не менее, чем до 8 TB;

- Слоты расширения ввода/вывода PCI-Express, всего не менее 4 (четырех);

- 2 (два) интегрированных однопортовых сетевых адаптера Ethernet 10/100/1000 Mб/с Base-TX;

- Интегрированный процессор удаленного управления и мониторинга.

- Не менее 8-ми  (восьми) портов USB 2.0 (с расположением не менее 4х на задней панели, и не менее  двух внутри сервера);

- Не менее одного разъёма для подключения монитора на задней панели сервера;

- 4  (четыре) жёстких диска SAS (Serial Attached SCSI), 2.5", с возможностью горячей замены, объёмом  не менее 500ГБ и частотой вращения шпинделя не менее 7200 об/мин;

- Оптический привод DVD-ROM;

- Не менее двух блоков питания, мощностью не менее 460 Вт каждый;

- Предустановлена операционная система Windows Server Standard 2008 R2 Русская Редакция (продиктовано требованиями совместимости с ранее установленным программным обеспечением);

- Трансиверы и кабели: не менее одного патч-корда типа UTP 5e с разъемами RJ-45 длиною не менее 2 метра;

- Наличие установочного (дистрибутивного) комплекта с предустановленным программным обеспечением и драйверами и необходимой документации от изготовителя.

- Серверное оборудование,  тип 5

Технические требования:

- Корпус напольный, с возможностью установки в монтажную стойку 19”;

- Процессор: 1 (один). удовлетворяющий следующим требованиям:

  - количество ядер не менее четырех,

  - частота ядра не менее 3,1 ГГц,

  - энергопотребление не более 95 Вт.;

- Оперативная память: 16 ГБ PC3-10600 (DDR3-1333);

- Не менее 4 слотов для установки модулей оперативной памяти;

- Видеоподсистема интегрированная;

- Внутренняя дисковая подсистема:

- Аппаратный восьмиканальный RAID-контроллер с интерфейсом SAS (Serial Attached SCSI), удовлетворяющий следующим требованиям:

  - Поддержка жёстких дисков SAS (Serial Attached SCSI);

  - Поддержка жёстких дисков SATA (Serial ATA);

  - Аппаратная реализация RAID 0, 1, 1+0;

  - Возможность расширения объёма кэш-памяти RAID-контроллера не менее, чем до 1Гб с flash-защитой кэша записи.

- Наличие в сервере не менее 8 (восьми) отсеков для установки жёстких дисков SAS (Serial Attached SCSI), 2.5", с возможностью горячей замены;

- Возможность расширения общего объема внутреннего дискового пространства не менее, чем до 8 TB;

- Слоты расширения ввода/вывода PCI-Express, всего не менее 4 (четырех);

- 2 (два) интегрированных однопортовых сетевых адаптера Ethernet 10/100/1000 Mб/с Base-TX;

- Интегрированный процессор удаленного управления и мониторинга.

- Не менее 8-ми  (восьми) портов USB 2.0 (с расположением не менее 4х на задней панели, и не менее  двух внутри сервера);

- Не менее одного разъёма для подключения монитора на задней панели сервера;

- 4  (четыре) жёстких диска SAS (Serial Attached SCSI), 2.5", с возможностью горячей замены, объёмом  не менее 500ГБ и частотой вращения шпинделя не менее 7200 об/мин;

- Оптический привод DVD-ROM;

- Не менее двух блоков питания, мощностью не менее 460 Вт каждый;

- Предустановлена операционная система Windows Server Standard 2008 R2 Русская Редакция (продиктовано требованиями совместимости с ранее установленным программным обеспечением);

- Трансиверы и кабели: не менее одного патч-корда типа UTP 5e с разъемами RJ-45 длиною не менее 2 метра;

- Наличие установочного (дистрибутивного) комплекта с предустановленным программным обеспечением и драйверами и необходимой документации от изготовителя.

- Терминальная станция АРМ «Тонкий клиент», тип 1,2,3,4,5

Технические требования:

- Аппаратная платформа должна удовлетворять следующим требованиям:

  - пропускная способность системной шины – не менее 2,5GT/s;

  - не менее 1 (одного) двухядерного процессора с пассивным охлаждением и частотой не менее 1,86 ГГц, кэш-память не менее 1024 кБ;

  - поддержка видео-технологий не ниже DX10.1, OpenGL 2.0;

  - частота GPU не менее 400МГц;

  - оперативная память – не менее 2 ГБ, не ниже DDR3-1333 МГц – наличие;

  - возможность расширения до 4 ГБ оперативной памяти – наличие;

  - наличие не менее одного mini-PCI Express коннектора;

  - наличие не менее одного сетевого интерфейса 10/100/1000 Мбит/сек;

  - интерфейс жесткого диска – не менее 2-х портовый SATA контроллер для подключения SATA HDD, 3 Gb/s на канал;

  - наличие не менее 5-ти портов USB 2.0 на корпусе;

  - наличие носителя информации, объёмом не менее 250 Гбайт, подключённого к порту SATA;

  - безвентиляторное исполнение системы охлаждения корпуса.

  - мощность блока питания не более 70ватт.

- Предустановлено программное обеспечение:

  - лицензионное ПО на операционную систему для терминальной станции Windows Embedded Compact 7 с включенным набором компонентов Win Emb Platform Builder 7 EMB (продиктовано требованиями совместимости с ранее установленным программным обеспечением).

  - лицензионное ПО, клиентские лицензии на устройства для подключения к серверу Windows Server CAL 2008 (продиктовано требованиями совместимости с ранее установленным программным обеспечением).

  - лицензионное ПО на терминальные клиентские лицензии Terminal Server CAL 2008 (продиктовано требованиями совместимости с ранее установленным программным обеспечением)

- Клавиатура в комплекте:

  - среда передачи данных – проводная – наличие;

  - интерфейс – USB – наличие;

  - раскладка кириллицы – наличие.

- Манипулятор типа «мышь» в комплекте:

  - тип – проводной оптический – наличие;

  - разрешение – не менее 800 т/д;

  - интерфейс – USB – наличие;

  - колесо прокрутки – наличие.

- Наличие установочного (дистрибутивного) комплекта с предустановленным программным обеспечением и драйверами и необходимой документации от изготовителя.

- Сетевой фильтр для АРМ, тип 1,2,3,4,5

Технические требования:

- количество розеток (шт.), не менее 5-и;

- напряжение питания (В), - 220;

- длина шнура (м), не менее 3-х;

- максимальный ток на распределитель питания (А), не менее 10 (десяти).

- Сетевой фильтр для серверного и коммутационного оборудования, тип 1,2,3,4,5

Технические требования:

- блок розеток, с количеством не менее 6-и с выключателем;

- 1U, однофазный 16А;

- длина шнура (м), не менее 3-х.

- Жидкокристаллический монитор, тип 1,2,3,4,5

Технические требования:

- размер экрана – не менее 19”;

- максимальное разрешение – не менее 1440х900 пикселов;

- угол обзора – не менее 160°(Г)/160°(В);

- яркость – не менее 250 кд/м;

- контрастность – не менее 1000:1;

- время отклика – не более 5 мс;

- Сканер двухмерных штрих кодов, тип 1,2,3,4,5

Технические требования:

- Тип сканера Area Image (838 x 640 pixel), (продиктовано требованиями совместимости с ранее установленным программным обеспечением)

- Технология декодирования штрих-кодов Adaptus Imaging 6.0

- Макс. дальность сканирования HD: не менее 173 мм

- SR: Линейные коды от 5 мм. 2D коды от 6,7 мм.,

- ER: Линейные коды от 5 мм. 2D коды от 7,5 мм

- Скорость сканирования Технология First Flash (считывание с первой попытки)

- Миним. толщина линий кода HD: Линейные коды от 3 mil. 2D коды от 5 mil

- SR: Линейные коды от 5 mil. 2D коды от 6,7 mil

- ER: Линейные коды от 5 mil. 2D коды от 7,5 mil

- Сканируемые штрих-коды Все распространённые 1D и 2D кодировки

- Функция захвата изображения

- световая и звуковая индикация считывания

- Доступны интерфейсы KB, RS232, USB (эмуляция KB или RS232),

- Класс защиты IP41

- МФУ, тип 1,2,3,4,5

Технические требования:

- Печать:

- тип печати – лазерный монохромный;

- разрешение не менее 600 x 600 т/д;

- скорость печати максимальная не менее 18 стр/мин;

- рекомендованная нагрузка не менее 2000 страниц в месяц;

- максимальная нагрузка не менее 8000 страниц в месяц;

- время выхода первого отпечатка – не более 12 с;

- максимальный размер страницы – формат A4 (210 x 297 мм);

- количество картриджей не менее 1;

- процессор не менее 360 МГц;

- оперативная память не менее 64 Мб;

- максимальная плотность носителей не менее 163 грамм/кв.метр;

- лоток подачи не менее 150 листов;

- тип подачи бумаги – лоток / полистовая;

- Сканирование:

- сканер – автоподача;

- глубина цвета не менее 24 бит;

- разрешение при сканировании от 600 dpi;

- максимальный размер сканированной страницы  не менее формата A4 (210 x 297 мм);

- ёмкость лотка автоподачи не менее 35 листов;

- форматы сканирования – PDF; TIF; BMP; GIF; JPG;

- Факс:

- скорость передачи данный не менее 33,6 Кбит/c (3 секунды на страницу);

- разрешение факса до 300 x 300 т/д;

- Дополнительные характеристики:

- интерфейсы подключения – USB / LAN;

- совместимость с операционными системами – Windows® 7, Windows Vista®, Microsoft® Windows® XP, Server 2003, Server 2008 R2, Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6, Linux;

- кабель (кабели) питания; шнур (шнуры) телефона; входной лоток не менее 150 листов; выходной лоток; начальный черный картридж; компакт-диск с программным обеспечением и документацией; руководство по установке; лист с информацией о поддержке; лист ошибок; опросный лист; руководство по гарантийному обслуживанию (там, где применимо) – наличие;

- Принтер лазерный, тип 1,2,3,4,5

Технические требования:

- Печать:

  - тип печати – лазерный монохромный;

  - максимальная скорость печати не менее 25 стр/мин;

  - автоматическая двухсторонняя печать – наличие;

  - время выхода первого отпечатка – не более 8,5 с;

  - количество картриджей не менее 1;

- процессор не менее 300 МГц;

- оперативная память не менее 32 Мб;

- поддерживаемые размеры печатных носителей – A4; A5; A6; B5; почтовые открытки; конверты (C5, DL, B5)

- типы печатных носителей – бумага (для лазерной печати, обычная, фото, грубая, веленевая), конверты, наклейки, картон, прозрачные плёнки, почтовые открытки;

- максимальная плотность носителей не менее 163 грамм/кв.метр;

- лоток подачи бумаги не менее 250 листов;

- тип подачи бумаги – лоток / полистовая.

- откидывающийся лоток для подачи бумаги от 100 листов;

- интерфейсы подключения – USB / LAN;

- совместимость с операционными системами – Windows® 7 (32/64-разрядная); Windows Vista® (32-разрядная/64-разрядная); Microsoft® Windows® XP (32-разрядная/64-разрядная), Server 2008 R2 (32-разрядная/64-разрядная), Server 2003 (32-разрядная/64-разрядная); Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6; Linux;

- Информационный киоск, тип 1,2,3,4,5

Технические требования:

- толщина стали корпуса – 2мм;

- габариты терминала В*Ш*Г: 1360*500*200 (250) мм;

- габариты основания Ш*Г: 599*430 мм;

- система вентиляции;

- контроллер с датчиком открытия двери;

- предусмотрено крепление к полу анкерными болтами 2 шт. на одно изделие;

- покраска порошковая, обеспечивающая высокую стойкость покрытия  к механическим воздействиям;

- боковой ригельный запирающий механизм с блокирующим замком;

- сенсорный жидкокристаллический Монитор LCD TFT не менее 17”;

- многоплоскостной лазерный сканер штрих-кода;

- источник бесперебойного питания;

- предустановленная лицензионная специализированная операционная система с поддержкой smnp;

- предустановленное лицензионное специализированное ПО Radmin Server 3 (продиктовано требованиями совместимости с ранее установленным программным обеспечением)

- считыватель пластиковых карт (устройство чтения/записи смарт-карт);

- фильтр на 6 розеток;

- Жесткий диск не менее 160Gb;

- DIMM DDR3 не менее 1024Mb.

- Коммутатор, тип 1,2,3

Оборудование должно поставляться в комплекте с кабелями питания, консольными кабелями и монтажными аксессуарами для монтажа в стандартный 19-дюймовый телекоммуникационный шкаф.

Оборудование должно обеспечивать следующие характеристики:

- количество портов Gigabit Ethernet 10/100/1000 – 48;

- количество поддерживаемых мас адресов не менее 8000;

- количество поддерживаемых ACL (Списков Контроля Доступа) не менее 1000;

- коммутация IP-трафика на 3-м уровне модели OSI;

- количество одновременно поддерживаемых VLAN не менее 1000;

- реализация стандартов IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE  802.1x, IEEE 802.1d, IEEE 802.1w; IEEE 802.1s, IEEE 802.3ad;

- реализация протоколов статическая маршрутизация, RIP  v1/v2, RADIUS или TACACS, LLDP и LLDP-MED;

- поддержка Маршрутизируемого VLAN интерфейса;

- поддержка Jumbo frames длиной не менее 9216 Bytes;

- наличие установленных оптических SFP портов Gigabit Ethernet не менее 4;

- неблокируемая коммутация трафика на полной скорости подключенных интерфейсов;

- поддержка технологий обеспечения качества обслуживания (QoS) и фильтрации IP-трафика как на 2-м, так и на 3-м  уровнях модели OSI;

- поддержка не менее 8 аппаратных очередей на гигабитный  порт;

- поддержка протоколов управления и мониторинга SNMP v1, v2c, v3 и RMON (RFC 2819) Groups 1, 2, 3, 9;

- модульная операционная система;

- наличие консольного порта и выделенного порта Ethernet  для управления;

- наличие не менее одного порта USB для хранения резервных конфигураций маршрутизатора и модернизации ПО;

- дизайн для установки в шкаф 19"", крепление для установки в шкаф  19" должно поставляться в комплекте.

- Коммутатор, тип 4,5, ЦОД

Оборудование должно поставляться в комплекте с кабелями питания, консольными кабелями и монтажными аксессуарами для монтажа в стандартный 19-дюймовый телекоммуникационный шкаф (стойку).

Оборудование должно обеспечивать следующие характеристики:

- количество портов Gigabit Ethernet 10/100/1000 – 24;

- количество поддерживаемых мас адресов не менее 8000;

- количество поддерживаемых ACL (Списков Контроля Доступа) не менее 1000;

- коммутация IP-трафика на 3-м уровне модели OSI;

- количество одновременно поддерживаемых VLAN не менее 1000;

- реализация стандартов IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE  802.1x, IEEE 802.1d, IEEE 802.1w; IEEE 802.1s, IEEE 802.3ad;

- реализация протоколов статическая маршрутизация, RIP  v1/v2, RADIUS или TACACS, LLDP и LLDP-MED;

- поддержка Маршрутизируемого VLAN интерфейса;

- поддержка Jumbo frames длиной не менее 9216 Bytes;

- наличие установленных оптических SFP портов Gigabit Ethernet не менее 4;

- неблокируемая коммутация трафика на полной скорости подключенных интерфейсов;

- поддержка технологий обеспечения качества обслуживания (QoS) и фильтрации IP-трафика как на 2-м, так и на 3-м  уровнях модели OSI;

- поддержка не менее 8 аппаратных очередей на гигабитный  порт;

- поддержка протоколов управления и мониторинга SNMP v1, v2c, v3 и RMON (RFC 2819) Groups 1, 2, 3, 9;

- модульная операционная система;

- наличие консольного порта и выделенного порта Ethernet  для управления;

- наличие не менее одного порта USB для хранения резервных конфигураций маршрутизатора и модернизации ПО;

- дизайн для установки в шкаф 19", крепление для установки в шкаф  19" должно поставляться в комплекте.

- Маршрутизатор, тип 1,2,3,4,5, ЦОД

Оборудование должно поставляться в комплекте с кабелями питания, консольными кабелями и монтажными аксессуарами для монтажа в стандартный 19-дюймовый телекоммуникационный шкаф (стойку).

Оборудование должно обеспечивать следующие характеристики:

- Тип - аппаратный межсетевой экран с функциями маршрутизации

- Модульная операционная система

- Количество портов LAN Ethernet 10/100 не менее 7

- Поддержка WAN модуля - ADSL Annex A

- Производительность при обработке пакетов длиной 64 байта не ниже - 90 тысяч пакетов в секунду

- Производительность межсетевого экранирования на больших пакетах данных не менее 800 Мбит/с

- Количество сессий в секунду не менее 2000

- Возможность реализации функционала IPS, Anti-spam, Сетевого антивируса, URL фильтрации без использования дополнительного программного обеспечения и модернизации оборудования

- Производительность IPS не ниже 60 Мбит/с

- Производительность сетевого антивируса не ниже 30 Мбит/с

- Поддержка протокольных сигнатур

- Механизмы детектирования атак: сигнатуры, определение аномальности протоколов, идентификация приложений

- Маркировка DSCP

- Поддержка организации ДМЗ зон

- Количество идентифицируемых сигнатурами атак не менее 5000

- Поддержка организации ДМЗ зон не менее 10

- Количество политик безопасности не менее 500

- Поддержка NAT с Port Address Translation (PAT), статичный NAT, NAT назначения с PAT

- Количество VLAN (IEE802.1Q) не менее 50

- Поддержка DHCP сервера

- Реализация стандартов IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.1d, IEEE 802.1w; IEEE 802.1s

- Межсетевой экран должен осуществлять контроль взаимодействия зон безопасности (сетей) и содержать функции противодействия несанкционированному межсетевому доступу

- Поддержка протоколов PPPoE, HDLC, GRE

- Возможность гибкой настройки политик доступа зоны безопасности (сети)

- Поддержка протоколов для IPv6 BGP, OSPFv3, RIPng

- Возможность гибкой настройки политик доступа отдельно для каждой зоны безопасности (сети)

- Возможность реализовать резервирование устройств по типу активное - активное

- Поддержка протоколов RIP v1/v2, OSPF, BGP, VRRP или аналогичного

- Поддержка Multicast, IGMP (v1,v2, v3), DVMRP, PIM SM/DM.

- Поддержка стандартов IEEE 802.1p, DSCP

- Наличие консольного порта

- Наличие не менее одного порта USB для хранения резервных конфигураций маршрутизатора и модернизации ПО

- Дизайн для установки в шкаф 19", крепление для установки в шкаф  19" должно поставляться в комплекте.

- Источник бесперебойного питания серверного оборудования, тип 1,2,3,4,5

Технические требования:

- Тип – с двойным преобразованием;

- Высота не более 2HU;

- полная выходная мощность – не менее 2000 Вт;

- активная выходная мощность – не менее 1400 Вт;

- время работы при полной нагрузке не менее 8 мин;

- исполнение корпуса для установки в 19'' конструктив;

- вес ИБП не более 32 кг;

- при напряжении выше 280В ИБП должен отключаться от электросети и переключатся на батарею;

- диапазон входного напряжения при 70% нагрузке от 130В до 280В;

- входной ток при номинальном входном. напряжении должен быть не более 9А;

- выходные розетки типа С13;

- цвет корпуса RAL 9005.

- Монтажный шкаф для серверного оборудования, тип 1,2,3,4,5

Технические требования:

- Тип шкафа – напольный;

- Высота не более 1200 мм;

- ширина 600 мм;

- глубина 1000 мм;

- передняя дверь должна быть стеклянная со стальными вставками с трёхточечным замком с ручкой;

- стекло должно быть безосколочным;

- задняя дверь должна быть сплошная с лицевой сталью не менее 1.0мм;

- цвет RAL 7035;

- степень защиты не ниже IP 20;

- наличие вентиляторного блока с термостатом;

- наличие блока розеток, высота 1HU, однофазный 16А, не менее 6 розеток с выключателем;

- шина заземления

- наличие 19” стационарной полки, высотой не более 1U, совокупной нагрузкой не менее 100кг, ширина не менее 465мм, глубина не менее 650мм;

- шкаф должен поставляться с комплектом крепежа.

Гарантийный срок не менее 12 месяцев.

- Централизованный вычислительный сервер, тип ЦОД

Технические требования:

- Корпус оптимизирован для установки в стандартную стойку 19”, высота не более 1U;

- Процессор: 2 (два). удовлетворяющий следующим требованиям:

  - количество ядер не менее восьми,

  - частота ядра не менее 2,00 ГГц,

  - кэш-память 3-го уровня – не менее 20 (двадцати) МБ

  - энергопотребление не более 95 Вт.;

- Оперативная память: не менее 64 ГБ  PC3L-10600R (DDR3-1333) Registered DIMMs, с возможностью расширения не менее, чем до 768Гб;

- Количество слотов для установки модулей оперативной памяти не менее 24;

- Видеоподсистема интегрированная;

- Внутренняя дисковая подсистема:

- Аппаратный восьмиканальный RAID-контроллер с интерфейсом SAS (Serial Attached SCSI), удовлетворяющий следующим требованиям:

  - Поддержка жёстких дисков SAS (Serial Attached SCSI);

  - Поддержка жёстких дисков SATA (Serial ATA);

  - Аппаратная реализация RAID 0, 1, 1+0;

  - Возможность расширения объёма кэш-памяти RAID-контроллера не менее, чем до 1Гб с flash-защитой кэша записи.

- Количество в сервере отсеков для установки жёстких дисков SAS (Serial Attached SCSI), 2.5", с возможностью горячей замены не менее 8 (восьми)  ;

- Возможность расширения общего объема внутреннего дискового пространства не менее, чем до 8 TB;

- Слоты расширения ввода/вывода PCI-X или PCI-Express, не менее 2 (двух);

- Четырехпортовый сетевой адаптер Ethernet 10/100/1000 Mб/с Base-TX;

- Интегрированный процессор удаленного управления и мониторинга, использующий 1 (один) выделенный сетевой порт Ethernet 10/100 Мб/с Base-TX.

- Количество портов USB 2.0 (с расположением не менее 4х на задней панели, и не менее  одного внутри сервера) не менее 7-ми  (семи);

- Не менее одного разъёма для подключения монитора на задней панели сервера;

- Комплект поставки включает все  необходимое для установки сервера в монтажную стойку и подключения сервера;

- 2  (два) жёстких диска SAS (Serial Attached SCSI), 2.5", с возможностью горячей замены, объёмом  не менее 300 ГБ и частотой вращения шпинделя не менее 10000 об/мин;

- Оптический привод DVD-ROM;

- 2 (два) блока питания. Мощность  каждого блока питания должна быть не менее 460 Вт;

- Один двухпортовый 8 Гбит/с FC адаптер;

- Предустановлена операционная система Windows Server Enterprise Русская Редакция (продиктовано требованиями совместимости с ранее установленным программным обеспечением);

- Трансиверы и кабели: не менее двух патч-кордов типа UTP 5e с разъемами RJ-45 длиною не менее 2 метра.

- Централизованный сервер хранения данных, тип ЦОД

Технические требования:

- корпус,  оптимизированный для установки в стойку 19”, высота не более 2U;

- система хранения данных (СХД) должна содержать не менее двух контроллеров;

- размер кэш-памяти контроллера не менее 2ГБ;

- контроллер должен иметь не менее двух  интерфейсов FC 8 Гб/с;

- СХД поддерживает следующие уровни RAID: 0, 1, 3, 5, 6, 10;

- СХД имеет не менее 24-х отсеков для накопителей на жестких дисках с форм-фактором 2,5”;

- СХД имеет возможность масштабирования как полками с дисками формата SFF («2.5”»), так и дисковыми полками формата LFF («3.5”»);

- 2 (два) блока питания с возможностью горячей замены;

- В комплект СХД должны входить лицензии на создание  64х моментальных снимков данных;

- Наличие поддержки не менее чем 16-ти  разделов СХД;

- Возможность работы с не менее чем с 149 дисками SAS, nearline SAS;

- СХД укомплектована дисками формата SFF («2.5”») с интерфейсом SAS в количестве 8 штук  объемом не менее 600 ГБ и скоростью вращения не менее 10000 об/мин и 16 штук объемом не менее 1ТБ и скоростью вращения не менее 7200 об/мин;

- Комплект поставки СХД включает рельсы, необходимые для установки СХД в монтажную стойку;

- СХД укомплектована 4 (четырьмя) 2м FC кабелями с интерфейсом LC-LC;

- Предустановлена операционная система Microsoft Windows Server Enterprise 2008 R2 (продиктовано требованиями совместимости с ранее установленным программным обеспечением).

- Серверное оборудование для размещения программных средств информационной безопасности, тип ЦОД

- корпус оптимизированный для установки в стойку 19”;

- Процессор: 1 (один). удовлетворяющий следующим требованиям:

  - количество ядер не менее четырех,

  - частота ядра не менее 3,1 ГГц,

  - энергопотребление не более 95 Вт.;

- Оперативная память: не менее 4 ГБ PC3-10600 (DDR3-1333);

- Не менее 4 слотов для установки модулей оперативной памяти;

- Видеоподсистема интегрированная;

- Внутренняя дисковая подсистема:

- интегрированный четырехканальный RAID-контроллер, удовлетворяющий следующим требованиям:

  - Поддержка жёстких дисков SATA (Serial ATA);

  - Аппаратная реализация RAID 0, 1, 1+0;

  - Наличие в сервере не менее 4 (четырех) отсеков для установки жёстких дисков  3.5";

  - Возможность расширения общего объема внутреннего дискового пространства не менее, чем до 8 TB;

- Слоты расширения ввода/вывода PCI-Express, всего не менее 2 (двух);

- 2 (два) интегрированных однопортовых сетевых адаптера Ethernet 10/100/1000 Mб/с Base-TX;

- Интегрированный процессор удаленного управления и мониторинга.

- Количество портов USB 2.0 (с расположением не менее 4х на задней панели, и не менее  одного внутри сервера) не менее 7-ми  (семи);

- не менее одного разъёма для подключения монитора на задней панели сервера;

- набор,  необходимый для установки сервера в монтажную стойку и подключения сервера;

- 2  (два) жёстких диска SATA (Serial Attached SCSI), 3.5", объёмом  не менее 250 ГБ и частотой вращения шпинделя не менее 7200 об/мин;

- оптический привод DVD-ROM;

- не менее двух блоков питания, мощностью не менее 365 Вт каждый;

- Предустановлена операционная система, аналогично Windows Server R2 Standard Русская Редакция (продиктовано требованиями совместимости с ранее установленным программным обеспечением);

- Трансиверы и кабели: не менее двух патч-кордов типа UTP 5e с разъемами RJ-45 длиною не менее 2 метра.

- АРМ (системный блок) администратора ИБ, тип ЦОД

Технические требования:

- Форм-фактор корпуса – Mini Tower (Standard);

- Блок питания мощностью не менее 350W;

- Охлаждение корпуса – не менее одного вентилятора на задней стенке корпуса с 	возможностью установки дополнительного вентилятора на передней стенке;

- Количество отсеков для внешних 5,25-дюймовых устройств не более 2 шт.;

- Количество отсеков для внешних 3,5-дюймовых устройств не более 2 шт.;

- Количество отсеков внутренних 3.5-дюймовых устройств не менее 2 шт.;

- Количество USB портов на лицевой панели корпуса не менее 2 шт;

- Форм – фактор материнской платы mATX (Standard);

- Оперативная память: DDR III SDRAM PC3-10600 и выше;

- Объем оперативной памяти не менее 2048Mb;

- Поддержка оперативной памяти не менее 32 Gb DDR III 1333/1600MHz SDRAM, поддержка двухканального режима работы памяти;

- Количество слотов для оперативной памяти - не менее 4-х;

- Спецификация SATA – наличие не менее 4*Serial-ATA II 300Mb/s; 2*Serial-ATA6Gb/s поддержка RAID 0,1,5,10

- Слоты расширения – наличие не менее 1*PCI Express 3.0 (x16 slot), 2*PCI Express 2.0 ( x1 slot), 1*PCI Express 2.0 (x4 slot), 1*Mini-PCI Express slot

- Встроенная звуковая карта - не менее 8 каналов;

- Встроенная сетевая карта – не хуже 10/100/1000 Мбит/cек.;

- Порты на задней панели материнской платы, не менее:

- 2 x PS/2 ports

- 1 x DVI port

- 1 x D-Sub port

- 1 x LAN (RJ45) port

- 4 x USB 2.0/1.1,

- Audio I/O port

- наличие индикаторов POST-кодов о самотестировании, после включения компьютера.

- Процессор аналогичный установленному в системе с производительностью не ниже 120 единиц по тесту SYSmark 2012.

  - Кэш  – не менее 3 Mb;

  - Количество ядер - не менее 2;

  - Частота каждого ядра не менее 3,3 GHz

- Наличие интегрированного видеоконтроллера

- Жесткий диск (HDD): внешний интерфейс - SATA 6Gb/s и выше;

  - Частота вращения шпинделя – не менее 7200 об/мин.;

  - Емкость не менее 500 Gb;

- Предустановленна операционная система Windows Professional Русская Редакция 32 Bit (продиктовано требованиями совместимости с ранее установленным программным обеспечением);

- Координатно-указательное устройство (Мышь):

  - Тип – оптическое, не менее 800dpi;

  - Интерфейс – PS/2 или USB;

  - Органы управления – не менее 2-х стандартных клавиш и 1 колесо прокрутки;

- Клавиатура:

  - Количество клавиш – 104 или 106

  - Интерфейс – PS/2 или USB;

  - Раскладка кириллицы – Windows, цвет отличный от английской раскладки.

- Серверный шкаф для централизованного серверного оборудования

Технические требования:

- металлический шкаф, высота 42HU, ширина 600 мм, глубина не менее 1000 мм;

- передняя и задняя стальные двери, с уровнем перфорации не менее 70%, оборудованными замками;

- в комплекте поставки должны быть регулируемые ножки и ролики;

- несущая способность статическая, не менее 800 кг;

- цвет RAL 7035;

- степень защиты не ниже IP 20;

- вес не более 125 кг;

- шкаф поставляется с комплектом крепежа.

Гарантийный срок не менее 12 месяцев.

- ИБП для централизованного серверного оборудования, тип ЦОД

Технические требования:

- тип - с двойным преобразованием;

- высота не более 6U;

- полная выходная мощность – не менее 6000 ВА;

- активная выходная мощность – не менее 4200 Вт;

- время работы при полной нагрузке не менее 10 мин;

- исполнение корпуса должно быть для установки в 19'' конструктив;

- вес ИБП не более 92 кг;

- диапазон входного напряжения при 70% нагрузке от 84В до 276В;

Гарантийный срок не менее 12 месяцев.

- Модульный блок распределения питания для централизованного серверного оборудования, тип ЦОД

Технические требования:

- максимальная сила тока не менее	16А;

- максимальная мощность не менее 3,5 кВт;

- технологический размер базового блока 1HU;

- количество розеток не менее 6;

- степень защиты IP 20.

* Участник размещения заказа в первой части заявки указывает конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для поставки товара.

При указании конкретных показателей предлагаемого к поставке товара участнику размещения заказа необходимо дать конкретные предложения  по каждому требованию к товару, установленному в техническом задании «Заказа на поставку» документации об открытом аукционе в электронной форме.

В случае, если показатель сопровождается словами «не более и/или «не менее», «или»  то участнику размещения заказа необходимо указать конкретный показатель.

2. Сроки поставки и оплаты, место поставки товара, гарантийный срок - в соответствии с условиями государственного контракта.